SOGO SS-21710 Čistička vzduchu CZ, SK

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky SOGO. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. SOGO ani importér nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky, v kterých je výrobek zabalen. Výrobky SOGO jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud není v bezvadné m stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům, pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosi. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody, pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje, u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj SOGO nepoužívejte, pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila, jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu, pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obracejte na odborný servis. Technická specifikace přístroje je uvedena v originálním návodu.

Popis: originální návod str.13.

1. Control panel  ovládací panel

2. Outlet cover   kryt výfuku

3. Upper body   horní část

4. Decorative ring    dekorativní kroužek

5. Lower body    spodní část

6. Power cord    napájecí kabel

7. Combination filter   filtr

8. Base cover    základna

POUŽITÍ: Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu. Přístroj postavte na rovný a stabilní povrch, při

provozu ničím nezakrývejte.

Spotřebič je dodáván se všemi filtry namontovanými uvnitř, ale před použitím spotřebiče musíte odstranit obal filtrů. Vyjměte všechny filtry, vybalte je a vložte zpět do spotřebiče, jak je popsáno níže. Poznámka: Ujistěte se, že jste vložili filtry ve správné poloze.

1. Položte spotřebič dnem vzhůru na měkký hadřík, aby se nepoškrábal, pro otevření krytu základny je třeba, aby odpovídala poloze LOCK, otočte kryt základny proti směru hodinových ručiček z polohy LOCK do polohy OPEN, aby se zámek uvolnil.

2. Odstraňte spodní kryt a vyjměte kombinované filtry.

3. Odstraňte obalový materiál z filtru.

Str.14.

4. Vložte filtr zpět do přístroje. Poznámka: Ujistěte se, že strana se štítkem směřuje k vám.

5. Otočte kryt základny ve směru hodinových ručiček z polohy OPEN do polohy LOCK, uslyšíte „cvaknutí“, základní kryt je upevněn.

Popis kontrolního panelu:

Speed indicator    Ukazatel rychlosti proudění vzduchu

Speed     Tlačítko pro změnu rychlostí proudění vzduchu

Auto   automatický provoz

Timer tlačítko pro změnu času doby provozu

Timer indicator Ukazatel doby provozu

ON/OFF   Zapnout/Vypnout

Sleep  Noční provoz

Filtr  ukazatel nutnosti výměny filtru

Light  Ambientní podsvícení

1. Po umístění filtru, přístroj připojte na odpovídající napětí pomocí přívodního kabelu. Všechna světla se na 1 sekundu rozsvítí a uslyšíte pípnutí, poté všechna světla zůstanou vypnutá.

2. Stiskněte ON/OFF. Rozsvítí se kontrolka AQ a rychlost bude na úrovni 1 (nízká).

3. Nastavení rychlosti ventilátoru provedete opakovaným stlačením tlačítka Speed ve třech úrovních. Nízká, střední, vysoká.

4. 4). Automatický režim

V automatickém režimu se rychlost ventilátoru automaticky upraví podle úrovně AQI, jak je uvedeno níže:

AQ 		Barva 		Modrá 		Zelená 		Oranžová 		Červená

Režim rychlosti 			Spánek 		I (nízká) 		II (střední) 		III (vysoká)

Úroveň AQ 			Velmi dobrá 	Dobrá 		Nezdravá 		Nebezpečná

5). Režim spánku

1. Stisknutím tlačítka zapnete režim spánku a indikátor spánku změní jas. Všechny indikátory budou svítit na polovinu, čistička vzduchu bude pracovat v nejnižším ventilátoru.

2. Když je režim spánku zapnutý, všechny indikátory budou svítit na polovinu. A indikátory se rozsvítí při přechodu do režimu rychlosti nebo jiného režimu.

3. Světelný indikátor AQ zobrazí barvu podle kvality vzduchu. Poznámka: Operace nebude fungovat v pohotovostním režimu.

6). Světlo

Stiskněte tlačítko, všechny indikátory zhasnou. Když je čistička vzduchu v režimu, kdy všechny indikátory zhasnou, stisknutím libovolného jiného tlačítka jej rozsvítíte a ponecháte. (kromě tlačítka Napájení) Poznámka: V režimu, kdy všechny indikátory zhasnou, klepnutím na tlačítko Napájení vypněte.

7). Nastavení časovače

1. Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí časovače a pro procházení možností časovače (2 hodiny, 4 hodiny nebo 8 hodin).

2. Po dokončení časovače se čistička vzduchu automaticky vypne. Poznámka: Stisknutím nebo odpojením čističky vzduchu se časovač zruší.

8). Kontrolka výměny filtru

Když se kontrolka rozsvítí, znamená to, že byste měli zkontrolovat filtr, zda je třeba jej vyčistit nebo vyměnit. Poznámka: Životnost filtru závisí na kvalitě vzduchu ve vaší domácnosti a době používání. Používání spotřebiče ve vlhkém prostředí zkrátí životnost filtru.

9). Funkce paměti

Čistička vzduchu má paměť nastavení, když ji uživatelé vypínají, včetně rychlosti ventilátoru. Během opětovného zapnutí se vrátí k poslednímu nastavení.

Str. 15. originálního návodu.

Výměna filtru

1. Vypněte spotřebič a odpojte jej. (obr.A)

2. Položte spotřebič dnem vzhůru na měkký hadřík, aby se nepoškrábal. Chcete-li otevřít kryt základny, musíte nastavit polohu LOCK, otočte kryt základny proti směru hodinových ručiček z polohy LOCK do polohy OPEN, poté se zámek uvolní. (obr.B)

3. Chcete-li sejmout spodní kryt a kombinovaný filtr, uchopte štítek filtru a vytáhněte jej směrem k sobě. (C)

4. Odstraňte obalový materiál nového kombinovaného filtru. (d)

5. Vložte nový filtr do spotřebiče. (e) Poznámka: Pro HEPA filtr. Ujistěte se, že strana se štítkem směřuje k vám.

6. Otočte kryt základny ve směru hodinových ručiček z polohy OTEVŘENO do polohy ZAMKNUTO, uslyšíte „cvaknutí“, kryt základny je zajištěn. (F)

7. Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky a spotřebič znovu zapněte. (G)

8. Resetujte životnost filtru. Dokonce i když vyměníte filtry

zapněte spotřebič, ikona filtru stále svítí, je třeba resetovat životnost filtru, aby zařízení mohlo cyklicky vypočítat provozní dobu filtrů. Stiskněte tlačítko napájení a podržte tlačítko po dobu 3 sekund, kontrolka filtru zhasne, reset je dokončen.

(h)

Režim výměny filtru. Předpokládejme, že používáte spotřebič v prostředí se znečištěným ovzduším, můžete vyměnit filtr, i když ikona filtru nesvítí. Způsob výměny je stejný, viz kapitola: Výměna filtru. Chcete-li vynutit resetování životnosti filtru:

Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund, ikona se rozsvítí, znovu stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund, kontrolka filtru zhasne a reset je dokončen.

6. Udržujte filtr čistý:

Chcete-li, aby vaše čistička pracovala s vyšší účinností a životností, vyčistěte filtr (pouze strana s předfiltrem)

každé 2 týdny podle pokynů níže:

1). Vyčistěte veškerý prach, vlasy nebo kožešiny, které zůstaly na předfiltru, pomocí vysavače.

2). Vyčistěte veškerý prach, vlasy nebo kožešiny, které zůstaly na spodním krytu, pomocí sací hadice.

3). NEUMÝVEJTE filtr žádnou vodou ani tekutinou.

7. Skladování

Odpojte napájecí kabel, otřete stroj dočista, vložte zařízení do balícího sáčku a poté jej uložte na suché místo.

Údržba a čištění: Před čištěním, vždy přístroj odpojte z elektrické sítě a počkejte na jeho úplné vychladnutí. Nutnost výměny filtru vám bude při provozu přístroje indikovat stále oranžově blikající indikace zapnutí. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem, je-li to nutné. Pro ukládání přístroje vyčkejte na jeho úplné vychladnutí.

Pokud přístroj přestanete používat, postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK. Ďakujeme, že ste zakúpili výrobok značky Sogo. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte. Sogou ani importér nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom. Bezpečnostné pokyny: Pri rozbaľovaní ihneď znehodnoťte plastové sáčky v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky Sogou sú určené len pre nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte pokiaľ nie je v bezchybné m stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený. Keď je prístroj určený na napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätia pre prevádzku uvedené na štítku prístroja. Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu káblu s uzemnením. Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi. Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí. Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzka musí byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojenie ak sú opatrené krytom, potom i nim. Prístroj ani jeho súčasti nikdy neklaďte na horúci alebo mokrý podklad, neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak, pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prívodný kábel, nenechávajte visieť prívodný kábel cez okraje dole, aby nedošlo k pádu prístroja. Na to dbajte najmä pri prístrojoch, v alebo na ktorých, sa pripravujú horúce potraviny. Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejmé, že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Žiadny prístroj Sogou nepožívajte ak sa kúpete alebo sprchujete. Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávacie schopnosti sú nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dozoru osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred nepoučila ako sa prístroj používa . Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky ak na to nie je určený. Prístroj nepoužívajte ak je poškodená zásuvka alebo prívodný kábel. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis. Technická špecifikácia prístroja je uvedená v originálnom návode.

Popis: originálny návod str.13.

1. Control panel ovládací panel

2. Outlet cover kryt výfuku

3. Upper body hornú časť

4. Decorative ring dekoratívne krúžok

5. Lower body spodnú časť

6. Power cord napájací kábel

7. Combination filter filter

8. Base cover základňa

POUŽITIE: Súbežne s týmto návodom prosím sledujete obrázky v originálnom návode. Prístroj postavte na rovný a stabilný povrch, pri

prevádzky ničím nezakrývajte.

Spotrebič je dodávaný so všetkými filtrami namontovanými vo vnútri, ale pred použitím spotrebiča musíte odstrániť obal filtrov. Vyberte všetky filtre, vybaľte ich a vložte späť do spotrebiča, ako je popísané nižšie. Poznámka: Uistite sa, že ste vložili filtre v správnej polohe.

1. Položte spotrebič hore dnom na mäkkú handričku, aby sa nepoškriabal, pre otvorenie krytu základne je potrebné, aby zodpovedala polohe LOCK, otočte kryt základne proti smeru hodinových ručičiek z polohy LOCK do polohy OPEN, aby sa zámok uvoľnil.

2. Odstráňte spodný kryt a vyberte kombinované filtre.

3. Odstráňte obalový materiál z filtra.

Str.14.

4. Vložte filter späť do prístroja. Poznámka: Uistite sa, že strana so štítkom smeruje k vám.

5. Otočte kryt základne v smere hodinových ručičiek z polohy OPEN do polohy LOCK, budete počuť „cvaknutie“, základný kryt je upevnený.

Popis kontrolného panelu:

Speed ​​indicator Ukazovateľ rýchlosti prúdenia vzduchu

Speed ​​Tlačidlo pre zmenu rýchlostí prúdenia vzduchu

Auto automatická prevádzka

Timer tlačidlo pre zmenu času doby prevádzky

Timer indicator Ukazovateľ doby prevádzky

ON/OFF Zapnúť/Vypnúť

Sleep Nočná prevádzka

Filter ukazovateľ nutnosti výmeny filtra

Light Ambientné podsvietenie

1. Po umiestnení filtra, prístroj pripojte na zodpovedajúce napätie pomocou prívodného kábla. Všetky svetlá sa na 1 sekundu rozsvietia a budete počuť pípnutie, potom všetky svetlá zostanú vypnuté.

2. Stlačte ON/OFF. Rozsvieti sa kontrolka AQ a rýchlosť bude na úrovni 1 (nízka).

3. Nastavenie rýchlosti ventilátora vykonáte opakovaným stlačením tlačidla Speed ​​v troch úrovniach. Nízka, stredná, vysoká.

4. 4). Automatický režim

V automatickom režime sa rýchlosť ventilátora automaticky upraví podľa úrovne AQI, ako je uvedené nižšie:

AQ Farba Modrá Zelená Oranžová Červená

Režim rýchlosti Spánok I (nízka) II (stredná) III (vysoká)

Úroveň AQ Veľmi dobrá Dobrá Nezdravá Nebezpečná

5). Režim spánku

1. Stlačením tlačidla zapnete režim spánku a indikátor spánku zmení jas. Všetky indikátory budú svietiť na polovicu, čistička vzduchu bude pracovať v najnižšom ventilátore.

2. Keď je režim spánku zapnutý, všetky indikátory budú svietiť na polovicu. A indikátory sa rozsvietia pri prechode do režimu rýchlosti alebo iného režimu.

3. Svetelný indikátor AQ zobrazí farbu podľa kvality vzduchu. Poznámka: Operácia nebude fungovať v pohotovostnom režime.

6). Svetlo

Stlačte tlačidlo, všetky indikátory zhasnú. Keď je čistička vzduchu v režime, kedy všetky indikátory zhasnú, stlačením ľubovoľného iného tlačidla ho rozsvietite a ponecháte. (okrem tlačidla Napájanie) Poznámka: V režime, kedy všetky indikátory zhasnú, kliknutím na tlačidlo Napájanie vypnite.

7). Nastavenie časovača

1. Stlačte pre zapnutie alebo vypnutie časovača a pre prechádzanie možností časovača (2 hodiny, 4 hodiny alebo 8 hodín).

2. Po dokončení časovača sa čistička vzduchu automaticky vypne. Poznámka: Stlačením alebo odpojením čističky vzduchu sa časovač zruší.

8). Kontrolka výmeny filtra

Keď sa kontrolka rozsvieti, znamená to, že by ste mali skontrolovať filter, či je potrebné ho vyčistiť alebo vymeniť. Poznámka: Životnosť filtra závisí na kvalite vzduchu vo vašej domácnosti a dobe používania. Používanie spotrebiča vo vlhkom prostredí skráti životnosť filtra.

9). Funkcia pamäte

Čistička vzduchu má pamäť nastavenia, keď ju používatelia vypínajú, vrátane rýchlosti ventilátora. Počas opätovného zapnutia sa vráti k poslednému nastaveniu.

Str. 15. originálneho návodu.

Výmena filtra

1. Vypnite spotrebič a odpojte ho. (obr.A)

2. Položte spotrebič hore dnom na mäkkú handričku, aby sa nepoškriabal. Ak chcete otvoriť kryt základne, musíte nastaviť polohu LOCK, otočte kryt základne proti smeru hodinových ručičiek z polohy LOCK do polohy OPEN, potom sa zámok uvoľní. (obr.B)

3. Ak chcete sňať spodný kryt a kombinovaný filter, uchopte štítok filtra a vytiahnite ho smerom k sebe. (C)

4. Odstráňte obalový materiál nového kombinovaného filtra. (d)

5. Vložte nový filter do spotrebiča. (e) Poznámka: Pre HEPA filter. Uistite sa, že strana so štítkom smeruje k vám.

6. Otočte kryt základne v smere hodinových ručičiek z polohy OTVORENÉ do polohy ZAMKNUTÉ, budete počuť „cvaknutie“, kryt základne je zaistený. (F)

7. Zasuňte zástrčku do sieťovej zásuvky a spotrebič znovu zapnite. (G)

8. Resetujte životnosť filtra. Dokonca aj keď vymeníte filtre

zapnite spotrebič, ikona filtra stále svieti, je treba resetovať životnosť filtra, aby zariadenie mohlo cyklicky vypočítať prevádzkovú dobu filtrov. Stlačte tlačidlo napájania a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd, kontrolka filtra zhasne, reset je dokončený.

(h)

Režim výmeny filtra. Predpokladajme, že používate spotrebič v prostredí so znečisteným ovzduším, môžete vymeniť filter, aj keď ikona filtra nesvieti. Spôsob výmeny je rovnaký, viď kapitola: Výmena filtra. Ak chcete vynútiť resetovanie životnosti filtra:

Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd, ikona sa rozsvieti, znova stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd, kontrolka filtra zhasne a reset je dokončený.

6. Udržujte filter čistý:

Ak chcete, aby vaša čistička pracovala s vyššou účinnosťou a životnosťou, vyčistite filter (len strana s predfiltrom)

každé 2 týždne podľa pokynov nižšie:

1). Vyčistite všetok prach, vlasy alebo kožušiny, ktoré zostali na predfiltri, pomocou vysávača.

2). Vyčistite všetok prach, vlasy alebo kožušiny, ktoré zostali na spodnom kryte, pomocou sacej hadice.

3). NEUMÝVAJTE filter žiadnou vodou ani tekutinou.

7. Skladovanie

Odpojte napájací kábel, utrite stroj dočista, vložte zariadenie do baliaceho vrecka a potom ho uložte na suché miesto.

Údržba a čistenie: Pred čistením, vždy prístroj odpojte z elektrickej siete a počkajte na jeho úplné vychladnutie. Nutnosť výmeny filtra vám bude pri prevádzke prístroja indikovať stále oranžovo blikajúce indikácie zapnutia. Telo prístroja môžete utrieť vlhkou handričkou, ak je to nutné. Pre ukladanie prístroja vyčkajte na jeho úplné vychladnutie.

Ak prístroj prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaistíte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.