NÁVOD NA POUŽITÍ

SUCHÉHO CHLAZENÍ

A N T A

ANTA

Průtočné suché chlazení typu  PRE - MIX

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení:	230V/50Hz

| Typ | El.příkon [W] | Chl.výkon [l/h] | Hmot. [kg] | Rozměry š x h x v [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTA M20 | 190 | 20 | 19 | 225x290x350 |
| ANTA MK20 | 190 | 20 | 21 | 225x290x350 |
| ANTA MK21 | 330 | 21 | 21 | 225x290x350 |
| ANTA M 24 | 150 | 24 | 19 | 235x275x375 |
| ANTA MK 24 | 150 | 24 | 21 | 235x275x375 |
| ANTA N 1/8 | 150 | 24 | 17 | 230x320x300 |
| ANTA A 40 | 480 | 40 | 29 | 285x355x375 |
| ANTA AK 40 | 500 | 40 | 31 | 285x355x375 |
| ANTA A1/5 | 270 | 32 | 27 | 360x280x350 |
| ANTA AK1/5 | 310 | 32 | 30 | 360x280x350 |
| ANTA B1/3 | 640 | 70 | 47 | 450x360x460 |
| ANTA BK 1/3 | 640 | 70 | 48 | 450x360x460 |
| ANTA B1/2 | 780 | 90 | 51 | 450x360x460 |
| ANTA C5/8 | 850 | 120 | 62 | 510x480x480 |

## POPIS A POUŽITÍ

Průtočné suché chlazení ANTA je určeno na chlazení a stáčení hotových nápojů dodávaných v sudech.

Nápoje jsou dopravovány ze sudů do průtočného chlazení pomocí tlaku plynu (CO2,N2, popřípadě vzduchem) a dále do výčepních kohoutů, které jsou zabudovány přímo na čelním panelu zařízení.

Na čelním panelu se podle typu chladiče mohou nacházet:

- síťový vypínač

- vypínač vzduchového kompresoru

- regulátor termostatu

- vypínač osvětlení

Pomocí termostatu lze regulovat teplotu nápoje na výstupu v rozmezí 5 ÷12°C. Pozice 1 na stupnici termostatu znamená nejmenší chladící výkon chladiče a tedy nejvyšší výstupní teplotu chlazeného nápoje. Pozice 7 na stupnici termostatu určuje největší chladící výkon chladiče a nejnižší výstupní teplotu chlazeného nápoje

Příslušenství: 	- součástí balení je nerezový odkap

(u chladičů M20 a MK20 součástí není)

INSTALACE A PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Chladící zařízení ANTA je svým charakterem určeno k tzv. umístění „na stůl“ s následujícími požadavky:

- musí být umístěno v neuzavřeném a dobře větraném prostoru, ne u zdrojů tepla. Nevystavovat přímému slunci

- instalace přístroje musí být pouze na pevné, suché a stabilní podložce

- kondenzátor chlazení a ventilační otvory nesmí být zakryty a musí být vzdáleny minimálně 20 cm od překážky zabraňující cirkulaci vzduchu

- ventilační otvory pravidelně zbavujte sedimentů prachu a jiných nečistot

- zařízení musí být umístěno v neprašném prostředí.

- uchovávat v prostředí s teplotou nad 0°C!

- se spuštěným přístrojem nemanipulujte

- při jakékoliv manipulaci musí být přístroj odpojený od elektrické sítě

- na přístroj nic nepokládejte

ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Propojení sudů s nápoji se vstupy průtočného zařízení

Vstupy jsou umístěny na zadní straně, nebo na středu spodní desky zařízení a jsou otočné, což umožňuje připojení nápojových hadic z libovolného směru. Vstupy pro nápojové hadice jsou opatřeny rychlospojkami určenými pro použití kalibrovaných nápojových hadic 9,5 mm (3/8“).

## Použití spojení pomocí rychlospojek

Zapojení: trubku zastrčit až          Rozpojení: po zatlačení přídržného

na doraz.                         prvku zpět je hadice uvolněna.

## Nastavení tlaku plynu (kompresoru) při stáčení:

Pivo

- optimální tlak plynu konzultujte s výrobcem nápoje

- hodnota nastaveného tlaku je závislá na teplotě stáčeného piva v sudu a na přirozené nasycenosti piva CO2

- ve většině případů se tlak nastavuje na tyto hodnoty:

CO2:1,5 - 3 atm.,  N2: 2 - 3 atm.,  Vzduch: 2 - 3 atm.

##### Limo

- tlak CO2 se nastavuje v rozmezí 1-2 atm

##### Víno

- pro stáčení vína používáme obvykle tlaku dusíku.

- pro nenasycená (neperlivá) vína se doporučuje tlak 1-2 atm.

- pro vína šumivá se doporučuje tlak 2,2 - 5 atm.

Po nastavení tlaku zkontrolujeme těsnost spojů a zařízení uvedeme do provozu zasunutím vidlice el. kabelu do zásuvky 230 V/50 Hz a popřípadě přepnutím síťového vypínače do polohy I.

pozn. Po spuštění zařízení se uvede do provozu chladicí kompresor, který se po 5 -10 minutách automaticky vypne. Zařízení je nachlazeno a je možno začít stáčet nápoje.

Pro stáčení nápojů lze alternativně použít tlaku plynu nebo tlaku vzduchu. Vestavěné vzduchové kompresory automaticky udržují tlak cca 1,9 – 2,2 atm.

## Důležitá upozornění!!!

- při použití tlakového média, nutno dodržet bezpečnostní předpisy pro skladování a manipulaci určené dodavatelem tlakového plynu

- jestliže je přívod spotřebiče poškozen, musí být nahrazen speciálním přívodem nebo sadou přívodů, které jsou dostupné u výrobce nebo u jeho servisního technika.

- toto zařízení je určeno k provozu v suchém prostředí a není chráněno proti stříkající vodě.

Další doporučení:

- sudy s pivem uskladňujte v temném a chladném prostředí se stabilní teplotou

- pivo by mělo být pod stálým tlakem

- nenalévejte nápoje do teplých sklenic

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

P O Z O R !!!

PŘED ČIŠTĚNÍM, MYTÍM ČI JINOU ÚDRŽBOU,

JE NUTNÉ ZAŘÍZENÍ ODPOJIT OD EL.SÍTĚ !!!

V případě užívání zařízení ANTA pro stáčení piva doporučujeme

tyto časové intervaly pro čištění:

denně		- propláchnout odkap teplou vodou

- po vytočení posledního piva propláchnout

vedení čistou vodou

1x za 3 týdny	- provést chemické čištění okruhu (Habla CIP)

1x za měsíc	- vyčistit kondenzátor kartáčem

- profouknout kondenzátor stlačeným

vzduchem (plynem).

## SCHEMA ZAPOJENÍ:

Zapojení přístroje bez použití vestavěného kompresoru:

Do narážecí hlavy může být přiveden stlačený plyn z tlakové lahve, bezolejového vzduchového kompresoru nebo za použití ventilku i ruční pumpou.

Zapojení přístroje s vestavěným kompresorem: